## Slide 1: Kollaborative Problemlösung in modularen Anlagen mittels persönlicher digitaler Assistenz
Bearbeiter: Meret Feldkemper
Betreuer: Sebastian Heinze
Abgabe: 02.05.2019
Probeverteidigung Diplomarbeit

## Slide 2: Use Case
Es dauert 2 Tage das Modul zu warten. Unsere Produktion darf nur 3 Stunden still stehen.
Produktionsleiter
Wie kann ich das Problem lösen?
?
Mitarbeiter

## Slide 3: Die modulare Anlage bietet dem Anlagenbediener mehr Flexibilität, stellt ihn aber auch vor neue Herausforderungen
Hohe Flexibilität
Modulare Anlagen [Urb+12]
Probleme können nicht mehr auf Grundlage von umfangreicher Erfahrung gelöst werden
Herausforderungen [Mül18]
[Bai18]
Assistenzsysteme [Wei+18]
physische und psychische Beanspruchung optimieren – Überlast vermeiden
Zusammenhänge darstellen
alle Faktoren berücksichtigen
Notes: Was ist das genaue Problem des Produktionsmitarbeiters?
Modulare Anlagen
Anlagen bestehen aus einzelnen Modulen
Erfüllen verfahrenstechnische Grundfunktion
Werden mit Services gesteuert
Reduzieren Time-to-Market; erhöhen Flexibilität
Bringen neue Herausforderungen
  Anlagenbediener ist stärker in Veränderungen eingebunden
  Bei hoher Automatisierung ist Anlagenbediener vor allem in kritischen Situationen für Entscheidungen verantwortlich
  Mensch trifft Entscheidungen anhand von Beobachtungen und Erfahungen
  -> Probleme können aufgrund der Flexibilität nicht mehr so gut auf Grundlage umfangreicher Erfahrungen gelöst werden
Assistenzsysteme
Können Unterstützung bieten, indem sie physische und psychische Beanspruchung optimieren – Überlast vermeiden
Können Zusammenhänge darstellen
Können auf Faktoren hinweisen, die der Mensch übersieht und umgekehrt
----
Für Temperiermodul Temperaturbereich angeben? -> Herausforderung visualisieren

## Slide 4: Agenda: Was ist zu tun, um den Nutzer sinnvoll bei der Lösung des Problems zu helfen?
Wie kann dem Nutzer geholfen werden?
Was will und sollte der Nutzer wissen?
Ist der Nutzer jetzt glücklich?
So könnte man dem Nutzer helfen!
Das muss noch getan werden!
?
Notes: Wie kann dem Nutzer geholfen werden?
Wie sieht ein Problemlöseprozess aus? Was für Merkmale haben (komplexe) Probleme?
Was (welche Aufgaben) kann man unterstützen?
Was will und sollte der Nutzer wissen?

## Slide 5: Ein Problemlöseprozess besteht aus fünf Phasen, die ein Assistenz-system mit verschiedenen Funktionen unterstützen kann
1
Mit Signalen auf Probleme aufmerksam machen
Problemidentifikation
2
Bei Identifikation der Rand-bedingungen Orientierung bieten
Ziel- und Situationsanalyse
3
Durch Filtern von Lösungen die Entscheidung erleichtern
Planerstellung
4
Planausführung
5
Ergebnisbewertung
Störung
Quellen: [BPF11], [Wan05]
Notes: Wie entsteht ein Problem??
Um zu wissen, wie man helfen kann –> anschauen, wie Problemlöseprozess abläuft

## Slide 6: Das Assistenzsystem kann sich durch Individualisierung an verschiedene Probleme anpassen
Notes: Bei welchen Aspekten kann die Assistenz im Problemlöseprozess helfen??
Wann sollte was angepasst werden?
Wobei kann der Mitarbeiter mit einem Assistenzsystem unterstützt werden?

## Slide 7: Das Assistenzsystem kann sich durch Individualisierung an verschiedene Probleme anpassen
Klarheit
Zeitskala
Zeitdruck
Geforderte kognitive Aktivität
Bereich
Probleme unterscheiden
Komplexität der Problemsituation
Vernetztheit der beteiligten Variablen
Dynamik der Problemsituation
Intransparenz
Projektile
Komplexe Probleme
Variation der Benutzermerkmale
Unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen der Nutzer
Schwankung der Aufgabenmerkmale
Nutzung eines Systems auf verschiedenen Geräten
Veränderung der Umgebung
Individualisierung bei
Anpassung an Aufgabenstruktur
Anpassung an Arbeitsabläufe
Arbeitsobjekte
Interaktionsformen
Informationskodierung
Eigenschaften der Ein- und Ausgabegeräte
Veränderliche Eigenschaften
Notes: Bei welchen Aspekten kann die Assistenz im Problemlöseprozess helfen??
Wann sollte was angepasst werden?
Wobei kann der Mitarbeiter mit einem Assistenzsystem unterstützt werden?

## Slide 8: Das Assistenzsystem muss den Menschen, das Problem und die Ziele eines Unternehmens berücksichtigen
Assistance Dilemma
  Hat individuelles Wissen
  Assistenz kann Lernprozess fördern
Mittleres Level an Automatisierung []
  Generierung vieler Varianten
Der Mensch
Verfolgt Ziele
  z. B. Produktivität und Effektivität
Einflussfaktoren
Das Unternehmen
Anpassung an den Zeitdruck
  Wenig Zeit – hohe Automatisierung
  Viel Zeit – wenig Automatisierung
Anpassung an die Komplexität des Problems
Anpassung an den Bereich
Das Problem
Notes: Was bei der Individualisierung berücksichtigt werden sollte…

## Slide 9: Was für Informationen stellt die modulare Anlage und die PFE zur Verfügung?
Sollwertgrenzen
Rückmeldung bei Fehlfunktion
Toleranz-, Warnungs- und Alarmgrenzen
Parameter von Diensten
  Konfig
  Fahrweise
  Prozess
  Report
Modulare Anlage
KPIs
Navigation
Rezept
Services
  Parameter
  Fahrweise
HMI
PFE
Notes: Was ist bereits da? Was fehlt??
Tabelle mit positiven / negativen Punkten

## Slide 10: Was für Informationen stellt die modulare Anlage und die PFE zur Verfügung?
Notes: Was ist bereits da? Was fehlt??
Tabelle mit positiven / negativen Punkten

## Slide 11: Anforderungen

## Slide 12: Durch eine Interaktionsplattform können Nutzer und Assistenz miteinander kollaborieren
Nutzer
Interaktionsplattform
Assistenz
Informationen auswerten
Meldung lesen
Problem anzeigen
Ziele definieren
nach Lösungen suchen
Lösungen begutachten
Entscheidung anzeigen
Entscheidung speichern
Meldung anzeigen
Meldung
Lösungen finden
Lösungen
Problem bearbeiten
Lösungen anzeigen
Entscheiden

## Slide 13: Der Nutzer wird durch Hervorheben der relevanten Bereiche und die definierten Ziele bei der Problembeschreibung unterstützt

## Slide 14: Die verschiedenen Lösungen können in der Tabelle zahlenmäßig verglichen werden und sind optisch hervorgehoben

## Slide 15: Anpassung an Problembereich
Notes: Problem identifizieren

## Slide 16: Die definierten Anforderungen wurden überwiegend erfüllt
Anforderung | Bewertung | Positiv | Noch zu verbessern
Problem- identifikation |  | Es wird auf Probleme aufmerksam gemacht Ziele können definiert werden | Nutzer soll selber Probleme eingeben können
Problem- lösung |  | Lösungen werden vorgeschlagen Veränderungen werden angezeigt | Nutzer soll selber Lösungen eingeben und verändern können
Klustern von Problemen |  | Probleme werden mit Merkmalen versehen Probleme werden sortiert | 

## Slide 17: Die Auswertung des SUS Fragebogens erzielt, auf einer Skala von 0 bis 100, den Wert 75,8 – ist also überwiegend positiv
Chart: Positive Aussagen
| Ich habe mich bei der Nutzung des Assistenzsystems sehr sicher gefühlt. | Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Leute das Assistenzsystem schnell zu beherrschen lernen. | Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des Assistenzsystems gut integriert sind. | Ich empfinde das Assistenzsystem als einfach zu nutzen. | Ich kann mir sehr gut vorstellen das Assistenzsystem regelmäßig zu nutzen.
Stimme gar nicht zu
 | 1 | 1
 | 2 | 1
 | 1 | 2 | 1 | 2
Stimme voll zu | 2 | 1 | 1
Chart: Negative Aussagen
| Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dem Assistenzsystem arbeiten konnte. | Ich empfinde die Bedienung als sehr umständlich. | Ich finde, dass es im Assistenzsystem zu viele Inkonsistenzen gibt. | Ich denke, dass ich technischen Support brauchen würde, um das Assistenzsystem zu nutzen. | Ich empfinde das Assistenzsystem als unnötig komplex.
Stimme gar nicht zu | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
 | 1 | 1 | 1
 | 1
 | 1 | 1
Stimme voll zu

## Slide 18: Meinungen der Experten
Nutzer wird nicht mit zu vielen Informationen überfordert
Gute Übersichtlichkeit über die verschiedenen Lösungen
Auswahl von Zielen
Positiv
Andere / erweiterte Angabe von Fakten
  Abwägen der verschiedenen Lösungen ist schwierig
Fehlende Erklärungen
Verbesserungspotential
Assistenz warnt, dass nach einiger Zeit nicht mehr alle Lösungen zur Verfügung stehen
Bei der Durchführung der Lösung unterstützen
Fehlende Funktionen

## Slide 19: Ausblick
Nutzer kann Probleme und Lösungen eingeben
Darstellung von Serviceabhängigkeiten
User Interface
Wie werden die Informationen aus der modularen Anlage verarbeitet?
Assistenz
Welche Informationen muss das MTP bereitstellen, damit die Assistenz Lösungen finden kann?
Modulare Anlage
Welches Vorwissen bringen Nutzer mit?
Nutzer

## Slide 20: Zeitplan
Welche Informationen müssen angezeigt werden?
Welche Anpassungsmöglichkeiten muss es geben?
Wie interagieren Assistent und Mensch?
Analyse
23.01.19
Konzeptuelles Design
  Welche Informationen sind miteinander verknüpft?
  Welche Funktionen hängen zusammen?
Physikalisches Design
  Wie werden die Informationen dargestellt?
Konzept
05.02.19
Grafischer Aufbau des Prototypen
Funktionen implementieren
Implementierung
20.03.19
Konzept auf einen weiteren Use Case anwenden?
Vergleich PFE und Assistenzsystem?
Experteninterviews zur Einschätzung der Bedienbarkeit?
Erläutern, was Assistenz kann/nicht kann
Verifikation
17.04.19
Korrekturlesen
Abgabe
02.05.19

## Slide 21: Quellen
[Bai18]
[BFP11] Tilmann Betsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Denken - Urteilen, Entscheiden, Problemlösen. Berlin Heidelberg: ﻿Springer-Verlag, 2011.
[Mül18] Romy Müller. „Cognitive challenges of changeability: adjustment to system changes and transfer of knowledge in modular chemical plants”. In: Cognition, Technology and Work 21.1 (2018), S. 113-131.
[Urb+12] Leon Urbas, Stephan Bleuel, Tobias Jäger, Stephan Schmitz, Lars Evetz und Tobias Nekolla. „Automatisierung von Prozessmodulen“. In: Atp Edition 1-2 (2012), S. 44–53.
[Wan05] H. Wandke. „Assistance in human-machine interaction: A conceptual framework and a proposal for a taxonomy“. In: Theoretical Issues in Ergonomics Science 6.2 (2005), S. 129– 155.
[Wei+18] Kirsten Weisner, Marco Knittel, Sascha Wischniewski, Thomas Jaitner, Heiko Enderlein, Peter Kuhlang und Jochen Deuse. „Assistenzsystem zur Individualisierung der Arbeitsgestaltung“

## Slide 22: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Für spätere Fragen:
meret.feldkemper@tu-dresden.de

## Slide 23: Handlungsziele aufzugeben ist die einfachste Methode ein Problem loszuwerden
Meret Feldkemper, meret.feldkemper@tu-dresden.de

## Slide 27: Zustandsdiagramm Prototyp

## Slide 28: Aktivitätsdiagramm Prototyp – Zustand Problem

## Slide 29: Aktivitätsdiagramm Prototyp - Zustand Lösungen

## Slide 30: Zustandsdiagramm Navigation

## Slide 31: Zustandsdiagramm Rezept

## Slide 32: Aktivitätsdiagramm Rezept – Zustand Procedures

## Slide 33: Aktivitätsdiagramm Rezept – Zustand Steps

## Slide 34: Informationen können dem Nutzer durch unterschiedliche Geräte zur Verfügung gestellt werden
Wenige, wichtige Informationen
Handsfree
Informationen über Nutzer
Smartwatch
Einfach zu Handhaben
Nur eine Hand frei
Tablet
Bereitstellung von Informationen
Handsfree
Headset
Einblenden von Informationen in das Sichtfeld
AR-Brille
Beleuchtung des wichtigen Objekts
Fest verbaut
Projektor
Stationär
Großes Display
Desktopcomputer

## Slide 35: Kommunikation zwischen Mensch und Maschine kann vielfältig erfolgen
Gruppiert Interaktionselemente
Vielfältige Verwendung
Formulare/Masken
Abgegrenzter steuerbarer Bereich
Fenster
Direkte Bearbeitung der Objekte
Größe, Position verändern
Direkte Manipulation
Entsteht beim Lösen einer Aufgabe in Kooperation
Es sind mehrere Schritte notwendig
Dialog zwischen Mensch und Maschine
Eingabe über Tastatur
Mensch muss sich erinnern
benutzerbestimmt
Kommando
Sortierte Kommandos in Liste
Auswahl durch Nutzer
Statisches Menü: systembestimmt
Menü
Notes: Wir wissen jetzt mit WAS Mensch und Maschine interagieren können, aber sie reden nach wie vor nicht miteinander.
Um Informationen austauschen zu können müssen entsprechende Möglichkeiten vorhanden sein.
Das System stellt dem Mensch entsprechende Optionen zur Verfügung.

## Slide 36: Die Funktionen, die Assistenz übernehmen kann, unterscheiden sich anhand der Ebenen in einem Unternehmen
Ebenen eines Unternehmens | Zeitliche Anforderungen | Automatisierungsfunktionen
Unternehmensführung | Monate, Jahre | Kostenanalysen, statistische Auswertungen
Produktionsplanung und Betriebsleitung | Monate, Wochen, Tage | Betriebsablaufplanung, Kapazitätsoptimierung, Auswertung der Prozessergebnisse
Leitung technische Prozesse | Stunden, Minuten | Prozessüberwachung, An- und Abfahrten, Störungsbehandlung, Prozessführung, Prozesssicherung
Prozessgrößen | Sekunden, Millisekunden, Mikrosekunden | Messen, Steuern, Stellen, Regeln, Verriegelungen, Not-Bedienen von Prozessgrößen, Abschalten, Schutz
Notes: Die Funktionen, die Assistenz übernehmen kann unterscheiden sich anhand der Ebenen in einem Unternehmen
Betrachtung der verschiedenen Unternehmensbereiche